| Bedienungsanleitung |  |
| --- | --- |
| MF-II Interface Tastatur-Interface mit serieller Schnittstelle Keyboard interface with serial port |  |
| Adapter zum Anschluß von MF-II Tastaturen an Prüfgeräte vom Typ PROFITEST204 zur alphanumerischen Eingabe und Fernbedienung | Ausgabe 2/3/99 |

| Inhalt 1. Anwendung 2. Funktionsweise 3. Anschluß 4. Verwendung der Tastatur 5. Technische Kennwerte 5.1. Anschlußdaten 5.2. Elektromagnetische Verträglichkeit 5.3. Serielle Schnittstelle 5.4. Tastaturschnittstelle 5.5. Mechanischer Aufbau 6. Wartung Gehäuse 1. Anwendung Mit dem Tastaturadapter MF-II können Sie ein Prüfgerät vom Typ Gossen-Metrawatt PROFITEST 204 vollständig fernbedienen, sowie Kommentare zu Prüfpunkten und Beschreibungen für die zu prüfenden Anlagen komfortabel eingeben. Es steht Ihnen dazu der volle Umfang einer MF-II Tastatur zur Verfügung. WICHTIGE HINWEISE: Dieser Adapter ist ausschließlich für die Verwendung an Prüfgeräten des Typs PROFITEST 204 vorgesehen. Ein Anschluß an andere Geräte ist nicht zulässig und kann zur Beschädigung des angeschlossenen Geräts oder des MF-II Interface führen Es dürfen ausschließlich Multifunktionstastaturen vom Typ MF-II nach DIN angeschlossen werden. Die Verwendung von alten PC-, XT-, oder AT-Tastaturen ist nicht möglich. Diese Tastaturen arbeiten nicht mit dem MF-II Interface zusammen und können zu Fehlfunktion oder Beschädigung des Adapters führen Das Interface arbeitet mit allen deutschsprachigen (QWERTZ) MF-II Tastaturen zusammen, die den Code-Set 02 unterstützen. Dies sind alle handelsüblichen MF-II Tastaturen. Im Zweifelsfall verwenden Sie bitte eine der folgenden, von uns empfohlenen Tastaturen: Cherry G83-6105 deutsch, 105 Key Cherry G81-3000 deutsch, 105 Key Unikey KWD 205-D0 deutsch Geeignete Tastaturen können Sie im Bedarfsfall auch bei uns oder unseren Distributoren beziehen. | Das Gerät darf nicht verwendet werden: bei geöffnetem Gehäuse bei erkennbaren äußeren Beschädigungen wenn es nicht mehr einwandfrei funktioniert nach schweren Transportbeanspruchungen nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z.B. Feuchtigkeit, Staub) nach starker Überbeanspruchung Funktionsweise Der Mikroprozessor des MF-II Interface erfaßt alle von einer angeschlossenen Tastatur gemeldeten sog. Make- und Break-Codes und wertet diese aus. Wird ein Druck auf eine alphanumerische Taste identifiziert, so wird dieses Zeichen unter Berücksichtigung der Shift- und Caps-Lock Tasten an das PROFITEST 204 gesendet. Erkennt das Interface einen Druck auf die Funktionstasten F1 bis F8, auf die ESC-Taste oder auf die Up- und Down- Taste, so wird analog zu diesem Tastendruck ein Befehl an das Prüfgerät geschickt, um dieses fernzubedienen. 3. Anschluß Schalten Sie das Prüfgerät, an das Sie das Interface anschließen möchten, aus und trennen Sie es vom speisenden Netz. Schließen Sie das MF-II Interface mit seinem Anschlußkabel an der seriellen 9-poligen Anschluß-buchse des Prüfgerätes an und arretieren Sie ggf. den Stecker mit den beiden Schrauben. Stecken Sie vorsichtig den 6-poligen PS/2-Stecker Ihrer Tastatur in die Buchse an der dem Anschlußkabel abgewandten Schmalseite des Interface-Gehäuses. Schließen Sie nun das Prüfgerät wieder an das Netz an. Die drei Indicator-LEDs auf Ihrer Tastatur müssen kurz aufflackern und anschließend muß die NUM-LOCK LED leuchten. Leuchten alle drei LEDs oder gar keine, so wurde die Tastatur nicht korrekt initialisiert. Wiederholen Sie in diesem Fall den Anschlußvorgang oder verwenden Sie ggf. eine andere Tastatur. WICHTIGE HINWEISE: Das MF-II Interface arbeitet, sobald das Prüfgerät ans Netz angeschlossen wurde und dessen Lüfter läuft. Die Stellung des Funktionswahlschalters ist hierbei belanglos. Verfügt Ihre Tastatur über einen 5-poligen DIN- Anschluß, so werwenden Sie einen geeigneten Anschlußadapter. Sie erhalten diesen im Fachhandel |
| --- | --- |
| 4. Verwendung der Tastatur Sie können die Tastatur so einsetzen, wie sie es von Ihrem Personal Computer her gewohnt sind. Berücksichtigen sie bitte die folgenden Punkte: Die Tasten ESC, F1 bis F8 haben Fernbedienungs-funktionen: - Taste ESC: MENU-Taste - Taste F1: INFO / STORE - Taste - Taste F2: STORE + Comment (Version AN+) - Taste F3: START-Taste - Taste F4: MENU-Taste - Taste F5: Schalterstellung TEST - Taste F6: Schalterstellung DATA - Taste F7: Schalterstellung PRINTER - Taste F8: Schalterstellung SETUP Benutzen Sie die mitgelieferte Schablone zum leichteren Auffinden der Tastenfunktionen. Die Funktion STORE + Comment entspricht einem langen Tastendruck auf die STORE-Taste nach erfolgter Messung mit dem Prüfgerät. Damit läßt sich eine Beschreibung für den Meßpunkt eingeben. Diese Funktion wird erst ab einer Softwareversion des Prüfgeräts von AN oder höher unterstützt. Erwerben Sie ggf. ein Softwareupdate für Ihr Prüfgerät, wenn ein Tastendruck auf F2 ohne Wirkung bleiben sollte. Zum Abschließen einer alphanumerischen Eingabe müssen Sie die ENTER-Taste verwenden, nicht die RETURN-Taste. Letztere erzeugt in der eingegebe-nen Beschreibung einen Wagenrücklauf mit Zeilen-vorschub. Mit Druck auf die ENTER-Taste wird die aktuelle Eingabezeile verlassen. Die Funktion NUM-LOCK ist permant eingeschaltet. Sie können sie nicht abschalten. Die Tasten STRG, ALT, ALT GR, sowie eventuell vorhandene sogenannte ´Windows´-Tasten sind ohne Funktion. Die Funktionen ROLLEN, DRUCK und PAUSE sind ohne Funktion. Die Cursortasten ( und ( sind ohne Funktion. Die Tasten EINFG, POS1, BILD(, Bild(, ENTF und ENDE sind ohne Funktion. Die Funktionstasten F9 und F10 sind ohne Funktion. Die Funktionstasten F11 und F12 erzeugen die Zeichen ´[´ bzw. ´]´. Es können nur Zeichen an das Prüfgerät übergeben werden, die das Prüfgerät auch darstellen kann. Dadurch reduziert sich ggf. der darstellbare Zeichenvorrat. So wird zum Beispiel aus dem ´§´-Zeichen ein senkrechter Strich ´¦´. Sollte Ihr Prüfgerät nicht mehr oder nicht mehr richtig auf die von Ihnen gesendeten Befehle reagieren, drücken Sie die RETURN-Taste. Damit wird die Kommunikation zwischen Interface und Prüfgerät neu initiiert. Möchten Sie andere Tastaturen als mit deutschem Layout an den Adapter anzuschließen, so ist dazu eine Umprogrammierung des Interface erforderlich. Dies ist im Rahmen einer Sonderausführung möglich. Bitte setzen Sie sich im Bedarfsfall mit uns in Verbindung. | 5. Technische Kennwerte 5.1. Anschlußdaten Spannung : 8...12 V DC Eigenstromaufnahme : 25 mA Sicherung : M630mA/125V,250V Tastatur : 5V DC +/- 10% max. 200mA 5.2. Elektromagnetische Verträglichkeit EMV : IEC 801/ DIN VDE 0843 / EN 50082-1 5.3. Serielle Schnittstelle Baudrate : 9600 Bd Datenbit : 8 Parität : keine Stopbit : 1 Belegung 9-pol. Sub-D : Pin 1 - NC Pin 2 - RxD Pin 3 - TxD Pin 4 - NC Pin 5 - GND Pin 6 - NC Pin 7 - NC Pin 8 - NC Pin 9 - +9V 5.4. Tastaturschnittstelle Belegung 6-pol. PS/2 : Pin 1 - Data (I/O) Pin 2 - NC Pin 3 - GND Pin 4 - +5V, 200mA max. Pin 5 - Clock (I/O) Pin 6 - NC 5.5. Mechanischer Aufbau Schutzart : IP20 Abmessungen (LxBxH) : 80mm x 40mm x 22mm Gewicht : ca. 100 g Kabellänge : ca. 150 cm 6. Wartung Gehäuse Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs- oder Scheuermitteln. Es dürfen keine Flüssigkeiten ins Gehäuse gelangen ! Alle verwendeten Produkt- oder Herstellerbezeich-nungen sind Warenzeichen der Hersteller oder Importeure. ____________________________________________ Gedruckt in Deutschland - Änderungen vorbehalten ! Dr. Schweiger Electronic Hainthalstraße 10 D-92280 Kastl © DSE 1998 |